## Slide 1: PROTOCOLo DE ENRUTAMIENTO

## Slide 2: ¿qué es?
También llamado protocolo de encaminamiento.
Es utilizado por el router para calcular el mejor camino – best path, que le separa de un destino determinado.
El mejor camino calculado representa la ruta más eficiente que debe seguir un paquete desde que sale de un nodo origen hasta que llega a su destino pasando por routers.
El mejor camino dependerá de la actividad de la red, de si hay enlaces fuera de servicio – cortados, de la velocidad de transferencia de datos de los enlaces, de la topología de la red, coste de la ruta y tiempo de convergencia. Por lo tanto un enlace de alta velocidad representará un camino mejor que otro semejante pero de menor velocidad.

## Slide 3: ¿qué es?
COSTE DE UNA RUTA (route cost): es un valor numérico que representa cuán bueno es el camino que la representa: a menor coste, mejor camino. Su valor va en función del tipo protocolos y va en función del ancho de banda del segmento de red y del número de saltos.
TIEMPO DE CONVERGENCIA: es el tiempo que tarda un router en encontrar el mejor camino cuando se produce una alteración topológica en la red que exige que se recalculen las rutas para adaptarse a la nueva situación. Cuanto menor tiempo de convergencia por parte del protocolo de enrutamiento mejor.

## Slide 4: ¿TIPOS DE ALGORITMO?
Los routers confeccionan una tabla de encaminamiento en donde registran qué nodos y redes son alcanzables por cada uno de sus puertos o conexiones. La tabla describe la topología de la red.
ENRUTAMIENTO O ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO:
  Requiere que la tabla de enrutamiento sea programada por el administrador de red.
  Carecen de capacidad para aprender la topología de red por sí mismos, cualquier cambio de la topología de red tiene que intervenir el administrador del router.
ENRUTAMIENTO O ENCAMINAMIENTO ADAPTATIVO O DINÁMICO:
  Son capaces de aprender por si mismos la topología de la red.
  Son más flexibles que los estáticos.
  Su rendimiento es menor puesto que tienen que consumir recursos en el intercambio de información con otros routers para, dinámicamente, confeccionar las tablas de encaminamiento de paquetes.

## Slide 5: ¿TIPOS DE ALGORITMO?
Los routers confeccionan una tabla de encaminamiento en donde registran qué nodos y redes son alcanzables por cada uno de sus puertos o conexiones. La tabla describe la topología de la red.
ENRUTAMIENTO O ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO:
  Requiere que la tabla de enrutamiento sea programada por el administrador de red.
  Carecen de capacidad para aprender la topología de red por sí mismos, cualquier cambio de la topología de red tiene que intervenir el administrador del router.
ENRUTAMIENTO O ENCAMINAMIENTO ADAPTATIVO O DINÁMICO:
  Son capaces de aprender por si mismos la topología de la red.
  Son más flexibles que los estáticos.
  Su rendimiento es menor puesto que tienen que consumir recursos en el intercambio de información con otros routers para, dinámicamente, confeccionar las tablas de encaminamiento de paquetes.

## Slide 6: ¿TIPOS DE PROTOCOLOS?
PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO VECTOR DISTANCIA:
  ES EL QUE DETERMINA CÚAL ES EL MEJOR CAMINO CALCULANDO LA DISTANCIA AL DESTINO.
  LA DISTANCIA HACE REFERENCIA A LOGUITUD, NÚMERO DE SALTOS (NÚMERO DE SALTOS POR LOS QUE PASA EL PAQUETE EN SU VIAJE HACIA EL DESTINO) Y LA LATENCIA (TIEMPO MEDIO EN LLEGAR AL DESTINO).
  ESTE PROTOCOLO INTERCAMBIA PERIODICAMENTE SU INFORMACIÓN DE ENRUTAMIENTO CON OTROS ROUTERS VECINOS PARA RECALCULAR LAS NUEVAS DISTANCIAS.
  EXISTEN: RIP Y RIPv2

## Slide 7: ¿TIPOS DE PROTOCOLOS?
PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO VECTOR DISTANCIA:
  RIP o RIPv1 (ROUTING INFORMATION PROTOCOL):
    UTILIZA EL PUERTO UDP 520 PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN DE ENCAMINAMIENTO CON OTROS ROUTERS.
    RIP NO CONSIDERA LA CONGESTIÓN DE LA RED NI LA VELOCIDAD DEL ENLACE.
    SI LA RED ES GRANDE, RIP GENERA MUCHO TRÁFICO DE BROADCAST, ES POCO ESCALABLE.
    CONVERGENCIA LENTA. CONVERGENCIA OCURRE CUANDO TODAS LAS TABLAS DE ENRUTAMIENTO DE LOS ROUTERS SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO DE UNIFORMIDAD. LA RED HA CONVERGIDO CUANDO TODOS LOS ROUTERS TIENEN INFORMACIÓN COMPLETA Y PRECISA SOBRE LA RED. TIEMPO DE CONVERGENCIA ES EL TIEMPO QUE LOS ROUTERS TARDAN EN COMPARTIR INFORMACIÓN, CALCULAR LAS MEJORES RUTAS Y ACTUALIZACIÓN DE SUS TABLAS DE ENRUTAMIENTO.
    ES MUY ESTABLE.
    LIMITA EL NÚMERO DE SALTOS A 15, PARA EVITAR BUCLES.. SI ESTA A MÁS DE 15 SALTOS, SE CONSIDERA DESTINO INALCANZABLES.

## Slide 8: ¿TIPOS DE PROTOCOLOS?
PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO VECTOR DISTANCIA:
  RIPv2:
    ACTUALIZACIÓN RIPv1.
    GENERA MENOS TRÁFICO DE BROADCAST.
    ADMITE SUBNETTING.
    MEJORA SEGURIDAD, EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ENRUTAMIENTO SE EMPLEAN CONTRASEÑAS.
    SIGUE CON EL LÍMITE DE 15 SALTOS, SIGUE SIN SER ESCALABLE.

## Slide 9: ¿TIPOS DE PROTOCOLOS?
PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DE ESTADO DEL ENLACE:
  Este protocolo permite construir a cada router un mapa de toda la red, en función de la información de los enlaces que el mismo router ve y de la información que le proporcionan los otros routers de sus enlaces o segmentos de red.
  Se basa en que un router o encaminador comunica al resto de routers o nodos de la red, identifica cuáles son sus vecinos y a qué distancia está de ellos. Con la información que un nodo de la red recibe de todos los demás, puede construir un "mapa" de la red y sobre él calcular los caminos óptimos.
  El coste se determina por el ancho de banda del segmento de red. Por lo tanto, una línea Ethernet de 10 Mb/s tiene un costo mayor que una línea Ethernet de 100 Mb/s.
  Como funciona:
  1. Descubrir a sus vecinos y sus direcciones IP’s. 2. Medir el costo a cada uno de sus vecinos. 3. Construir el paquete con la información recabada. 4. Enviar este paquete al resto de routers. 5. Calcular la ruta mínima al resto de routers.
  El más utilizado es OSPF (Open Shortest Path First).

## Slide 10: ¿TIPOS DE PROTOCOLOS?
PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DE ESTADO DEL ENLACE:
  OSPF (Open Shortest Path First):
    Envío del paquete de información se envía por la ruta más corta de todas las disponibles que requiere un número menor de saltos.
    Es muy común en las LAN y routers internos.
    Inicialmente se introdujo como mejora del RIP y puede convivir con él.
    Supera la limitación de los 15 saltos.

## Slide 11: ¿TIPOS DE PROTOCOLOS?
VECTOR DISTANCIA VS ESTADO DE ENLACE:
Ancho de banda. Vector distancia tiene en cuenta el número de saltos pero no el ancho de banda que se utiliza y estado de enlace tiene en cuenta el ancho de banda que se utiliza.
Convergencia. El algoritmo por vector distancia tarda demasiado en converger aún con la técnica del horizonte dividido.
Información de la red. En encaminamiento por vector distancia, cada router envía información sólo a sus vecinos, pero esta es sobre toda la red. Sin embargo el encaminamiento por EE envía a todos los nodos de la red, pero su información es relativa a sus vecinos. Además el enrutamiento por vector distancia no permite conocer la topología de la red.
Capacidad y uso de memoria. Con algoritmos basados en estado de enlace, el tráfico de la red siempre es el mismo sin depender del tamaño de la red. Con vectores distancia, se transmiten vectores de un tamaño proporcional al número de nodos. El routing por vector distancia sólo guarda las distancias al resto de nodos. Con estado de enlace se ha de almacenar además la topología de la red.
Sucesos en la red. Al no tener información sobre la topología, el routing por vector distancia no se adapta tan bien a los cambios en la red como el basado en estado de enlace. Sin embargo, el encaminamiento basado en vector distancia es mucho más sencillo que el de estado de enlace, lo que en ocasiones puede resultar bastante útil.